## Slide 1: 故障シミュレーター作成報告
計算機システム研究室
B4段原丞治

## Slide 2: 概要
論理シミュレーター
故障シミュレーター
故障シミュレーターの高速化
並列処理の効果
処理時間結果
参考文献

## Slide 3: 論理シミュレーター
1.1 論理シミュレーターの動作
1.2 演算順序の決定方法

## Slide 4: 1.1論理シミュレーターの動作
1. 回路テーブル(*.tbl),テストパターン(*.pat)を読み込み、リストに格納
*cs回路はe回路とフォーマットが違う
2. 回路の演算順序決定し、ソートする
3. 論理シミュレーター実行
4. 入力パターン分3.を繰り返す

## Slide 5: 1.2 演算順序の決定
フラグを用いて演算順序決定
フラグの初期値をFalseにしておき、順序決定済みであればTrueにする
回路がPI:演算順序決定
PI以外:(入力数==1)
フラグがTureの時、順序決定、フラグがFalseの時、次を見る。
PI以外(入力数 > 1)
フラグがTrueの時、順序決定、1つでもフラグがFalseなら次を見る。

## Slide 6: 2.故障シミュレーター
2.1 故障シミュレーターの動作
2.2 故障シミュレーターの結果

## Slide 7: 2.1 故障シミュレーターの動作
1. 論理シミュレーター実行後、パターンごとの全信号線の値をキャッシュに保存
2. 縮退故障を信号線に与え論理シミュレーターを実行し、
正常値のキャッシュと答えを比較
3. 答えが異なる場合、検出数を+1
4. 検出できなければ全入力パターン分2~3を繰り返す
5. 故障パターンの回数分2~4を繰り返す

## Slide 8: 2.2 故障シミュレーターの結果
使用した言語はC# 実行環境は.NET CORE 2.2
回路e432の処理時間が20秒以上かかる結果に
最初の回路で20秒かかるなら最後の回路ではとてつもない時間がかかることが予想される
処理時間がかかりすぎる原因を探す必要あり
無駄な処理を減らす工夫を考える必要も

## Slide 9: 3.故障シミュレーターの高速化
タイムが遅かった原因
3.1 ループ内で使用していたList<T>の
メソッドFindIndexがO(n)
3.2 故障箇所が正常値と同じでも処理を行っていた
3.3 故障箇所から処理をしていなかった
3.4 故障が伝搬しなくなっても途中で処理を止めなかった

## Slide 10: 3.1 FindIndexメソッドO(n)->辞書作成
回路番号と配列のインデックスの組み合わせをDictionaryで論理シミュレーター実行前に記録しておく
O(n) -> O(1)に速度改善[1]
この変更で大幅に速度が速くなった

## Slide 11: 3.2 故障箇所が正常値と同じでも処理を行っていた
故障箇所が正常値と同じなら処理しない
その入力パターンは飛ばす

## Slide 12: 3.3 故障箇所から処理をしていなかった
故障箇所から処理を実行
ループ内のインデックスが故障箇所になるまでcontinueする

## Slide 13: 3.4故障が伝搬しなくなっても途中で処理を止めなかった
故障が伝搬しなくなっても途中で処理を止めた
簡単なアルゴリズムは次のページ

## Slide 14: 伝搬を途中で止めるアルゴリズムの流れ
PriorityQueueに故障個所のインデックスを追加
キューからインデックスを取り出す
回路演算実行
故障伝搬したかつ、POなら値が正常値のキャッシュと違うなら検知できたとして終了
故障伝搬したかつ、PO以外なら回路の出力線をキューにすべて追加(ソートは勝手にやってくれる)
伝搬しなければ2.に飛ぶ
2~6を繰り返す
キューの中身が空になれば検出不可能

## Slide 15: 4. 並列処理
4.1 並列処理の流れ
4.2 並列処理の結果
4.3 高速化後に並列処理を行うと遅くなる

## Slide 16: 4.1 並列処理の流れ
故障シミュレーターの高速化を試す前に並列処理を行うことで処理時間を早めようとした
C#の関数Parallel.ForEach[2]を使用して故障リストを1個のコアで処理するのではなく、複数のコアを使用して同時に処理する
並列処理ではスレッドが共通使用する変数が1つでもあると値がおかしくなるため、値の奪い合いが発生しないようにプログラムしなければならない
特に値の書き換えが問題になる 読み取りは問題なかった

## Slide 17: 4.2 並列処理の結果
並列化前のe432の処理時間20秒から3秒程度まで改善された
CPUの使用率がほぼ100%になりファンが音を立てだした
3.の高速化を行った後に並列処理を行ったところ処理時間が遅くなった

## Slide 18: 4.3高速化後に並列処理を行うと遅くなる
高速化後に遅くなった原因はおそらく、スレッド生成の処理が普通に処理を行う時間より上回ってしまうことで遅くなってしまったと思われる
一般的にスレッド生成の処理コストは高い
故障シミュレーターで並列処理を有効に使用するためには1コアで処理時間が20秒以上かかる回路であれば並列化の恩恵が得れる
逆に処理時間が8秒以下であれば足を引っ張る

## Slide 19: 5. 処理時間結果 e回路
 | 高速化前(/s) | 高速化後(/s)
e432 | 20 | 0.1
e499 |  | 0.1
e880 |  | 0.11
e1355 |  | 0.13
e1908 |  | 0.18
e2670 |  | 0.2
e3540 |  | 0.25
e5315 |  | 0.3
e6288 |  | 0.42
e7552 |  | 0.58

## Slide 20: 5. 処理時間結果 cs回路
 | 高速化前(/s) | 高速化後(/s)
cs9234 |  | 0.44
cs13207 |  | 0.58
cs15850 |  | 0.58
cs35932 |  | 1.33
cs38417 |  | 1.47
cs38584 |  | 1.78
 | 高速化前(/s) | 高速化後(/s)
e平均 |  | 0.24
cs平均 |  | 1.15
回路平均 |  | 0.53

## Slide 21: 6.参考文献
[1] https://docs.microsoft.com/ja-jp/dotnet/api/system.collections.generic.dictionary-2?view=netframework-4.8
[2] https://docs.microsoft.com/ja-jp/dotnet/api/system.threading.tasks.parallel.foreach?view=netframework-4.8